Alexanderhaus+Berolinahaus am Alexanderplatz, Berlin-Mitte, 1929-1932

Fin dai primi anni Venti l’Alexanderplatz, divenuta in pochi anni una delle maggiori zone commerciali di Berlino, fu definita "il cuore pulsante di una città cosmopolita". Nel 1929 Behrens partecipò al concorso per la sua riconfigurazione. Secondo l’assessore all’urbanistica Wagner, l’ispiratore del concorso, la nuova piazza metropolitana doveva sviluppare soprattutto funzioni commerciali (grandi magazzini, negozi, ristoranti, uffici, locali pubblici). Base di partenza per i partecipanti fu il suo progetto preliminare caratterizzato da una grande rotatoria dal diametro di ben 100 mt, su cui confluivano assi stradali di enormi dimensioni in modo da razionalizzare i flussi di traffico. Le nuove strutture architettoniche si dovevano caratterizzare per forma, colore, luci pubblicitarie, ed essere valorizzate anche di notte mediante l’illuminazione artificiale. Il concorso fu vinto dai fratelli di Luckhardt. Il progetto presentato da Behrens partiva dalla disposizione planimetrica indicata da Wagner. Dal punto di vista architettonico la sua proposta riuniva due elementi della modernità: il grattacielo e il vetro. La sua soluzione si componeva di due edifici distinti disposti a sud-ovest e di un grande edificio arcuato che chiudeva la piazza sul lato nord-est superando, con una struttura a ponte, due assi radiali che si immettevano nella piazza. Disposti in questo modo, i due edifici, che segnalano l'inizio della Rathausstraße, formavano già in questa versione una sorta di "porta urbana" d’ingresso al centro storico. L’edificio della futura Alexanderhaus era concepito come una grande costruzione a tre blocchi ortogonali tra loro uniti ad un quarto blocco che sulla piazza assumeva un profilo arcuato. Il secondo edificio, la futura Berolinahaus, più vicino alla S-Bahnhof, aveva un’altezza molto maggiore. L’elemento più sorprendente dell’intero progetto erano i grandi prismi di vetro collocati sui punti nodali degli edifici. Nella soluzione finale viene accentuato lo slancio della torre della Berolinahaus, alta ben 53 mt, e sulla quale si erge come un faro un corpo luminoso di 20 mt di altezza. Questa impressionante struttura vetrata, insieme alle vetrine illuminate che si trovano a livello della piazza, rende il complesso spettacolare anche di notte. Rifacendosi ad alcune sperimentazioni espressioniste dei primi anni Venti, questa "torre di luce" accentua il ruolo simbolico dell’edificio come "faro" della modernità. La torre luminosa avrebbe dominato la piazza rendendola riconoscibile anche da grande distanza, costituendo quindi un sicuro riferimento per chi si spostava nella città.

ALEXANDERHAUS / BEROLINAHAUS

A seguito della grave crisi finanziaria che investì la Germani verso la fine degli anni Venti, il progetto vincitore venne abbandonato. Fu realizzata solo una parte finanziata dalla banca americana Lawrence Stern and Partners che commissionò a Behrens una versione ridotta del suo progetto costituito dalla Alexanderhaus e dalla Berolinahaus. I due edifici furono semplificati e l’altissima torre e gli altri corpi luminosi lasciarono il posto a due torri alte 12 piani. Tra il piano terra e il terzo piano fu collocato un piano vetrato a sbalzo. I due palazzi vennero ultimati entro il 1932 ma ulteriormente ridotti a soli 8 piani. Visti dal centro della piazza, compongono un insieme simmetrico con i due vani scala vetrati uguali posti uno di fronte all’altro, entrambi sporgenti sia dalla parete verticale sia dal tetto. Disposti in questo modo, i due edifici segnalano l'inizio della Rathausstraße mantenendo la funzione di "porta urbana" d’ingresso alla città storica (completamente distrutta dai bombardamenti della II Guerra mondiale). Le facciate sono strutturate secondo una griglia in cemento a vista che forma aperture quadrate, a loro volta suddivise in quadrati più piccoli da telai d’acciaio, tipica composizione utilizzata dagli architetti della Neue Sachlichkeit. L’Alexanderhaus, dalla forma più complessa che vagamente ricorda un frammento della grande rotatoria prevista da Wagner, fu concepita ad uso commerciale con negozi, grandi magazzini, ristoranti. La Berolinahaus, un parallelepipedo puro, presenta al pianoterra negozi, al primo piano ristoranti, negli altri sei uffici. La piazza, devastata durante la II Guerra mondiale, negli anni Sessanta fu trasformata in un vasto spazio pedonale, grigio e poco attraente. Degli edifici esistenti sono rimasti solo quelli di Behrens, ricostruiti negli anni Cinquanta e integrati nella nuova sistemazione della piazza. Durante l’epoca della DDR l’Alexanderhaus sarà ridenominata Haus der Weltjugend und Handelsorganisation; verrà restaurata negli anni 1993-95. Fino al 1998 la Berolinahaus fu la sede degli uffici amministrativi del distretto urbano di Mitte. Da allora restò inutilizzata fino al 2005, quando fu acquistata dalla Pegasus. Nella ristrutturazione (2005-06) i piani inferiori furono riorganizzati planimetricamente mentre quelli superiori rimasero fedeli al progetto di Behrens; oggi appartiene alla catena C&A. Il loro suo aspetto esteriore è esattamente quello del 1932. Entrambe le costruzioni sono sotto tutela monumentale. (testo e immagini di Pierluigi ARSUFFI, tutti i diritti riservati)