Erich MENDELSOHN, Doppelvilla, Berlin-Charlottenburg, 1921-1922

Villa composta da due unità abitative, di cui una Mendelsohn stesso era committente. La planimetria evidenzia la disposizione specularmente identica delle due unità interne, con l’asse di simmetria coincidente con la bisettrice d’angolo delle lotto su cui sorge. Dal punto di vista compositivo l’edificio consiste in due volumi cubici che si incastrano perpendicolarmente tra loro secondo modalità che sembrano rifarsi alla Robie House costruita da Wright a Chicago nel 1907-09. L’ingresso pedonale è posto sull’angolo tra Karolingerplatz e Frankenallee; su questo lato l’edificio presenta due rientranze simmetriche in modo tale che in questa zona angolare della proprietà si venga a creare un vuoto. Gli interni si sviluppano su quattro livelli; nel seminterrato erano previsti gli uffici e lo studio dello stesso Mendelsohn, al piano terra la zona giorno, al primo piano la zona notte, sopra la mansarda. Le due unità, però, non sono divise tra loro specularmente, in quanto i vani tagliati dall’asse di simmetria appartengono alternativamente alle due proprietà. Dopo l'abbondante uso della linea ondulata nella recente Einsteinturm, in questo caso Mendelsohn ha utilizzato forme geometriche che si avvicinano a quelle nel frattempo elaborate in ambito razionalista. Si tratta infatti di una delle più precoci abitazioni borghesi in stile geometrico realizzate in Berlino. Anche la distribuzione spaziale interna è basata sul quadrato e sui suoi sottomultipli. La copertura è completamente piatta e veniva usata come terrazza-solarium. Sul lato posteriore è presente un Wintergarten a due livelli. Se le forme si legano alle sperimentazioni razionaliste, le superfici esterne sono riempite con elementi e materiali tipici dell’architettura espressionista. Ciò lo si riscontra in particolare nell’abbondante uso del laterizio bruno scuro che ricopre gran parte delle pareti e che conferisce un aspetto molto particolare per un villa privata. I piani superiori sono rivestiti in strati orizzontali formati da mattoni a vista. Nella fascia intermedia sono presenti parti intonacate entro cui sono disposte le finestre. Al colore così scuro del clinker contrasta cromaticamente il bianco dell’intonaco della parte inferiore e dei serramenti in legno. L’architetto intendeva trasferirsi qui con la sua famiglia e, per questa ragione, disegnò anche gran parte dell’arredo interno. Mendelsohn però non vi si trasferì mai, e la sua porzione fu abitata dal compositore Heymann. Nel tempo la villa è stata trasformata in un edificio residenziale con più appartamenti di piccole dimensioni. Per il suo grande significato storico nell’ambito dell’edilizia privata del primo Novecento, l’edificio è sotto la protezione dei beni artistici.