Ludwig MIES van der ROHE, Neue Nationalgalerie, Berlin-Tiergarten, 1962-1968

È l’unica opera realizzata da Mies van der Rohe in Germania dopo la II Guerra mondiale. Fa parte del Kulturforum, il piano di ricostruzione urbanistica dell’area compresa fra il Tiergarten e Potsdamer Straße in Berlino-Ovest, quasi completamente distrutta dai bombardamenti della II Guerra mondiale. Le sue forme creano volutamente un contraltare razionalista all'architettura neoespressionista della vicina Berliner Philarmonie (1960-1963) di Scharoun. Con quest’opera l’architetto riportò in Europa la sua architettura di classica eleganza, formata solo da ampie vetrate ed elementi in acciaio. Dal punto di vista compositivo è una variazione sul tema del grande salone isolato, dal volume puro e trasparente, senza pilastri interni. Sono infatti completamente assenti murature e finestre a favore di pareti vetrate. Il complesso museale è strutturato su due livelli; quello inferiore, collocato nel seminterrato, è la sede permanente per le collezioni d’arte del XX secolo, mentre quello superiore ospita solo le esposizioni temporanee. La galleria d'arte seminterrata, che copre un’area di circa 10.000 mq, si affaccia sul retro sul giardino delle sculture mediante una vetrata continua, da cui filtra una parte di luce naturale. Questo piano, in cemento armato, è strutturato secondo una maglia quadrata con pilastri collocati a interassi di 7,20 mt, pilastri che, nel settore verso il cortile, risultano arretrati in modo da consentire la presenza della vetrata continua. I vari ambienti destinati all'esposizione delle opere, alla biblioteca, agli uffici, al caffè e ai vari servizi, sono strutturati in modo convenzionale, ma liberamente divisi per mezzo di pareti mobili, illuminati e aerati artificialmente. Ai due lati dell'ampio podio ci sono due scalinate esterne che conducono al basamento in pietra di 110x105mt. Su di esso è appoggiata la grande sala vetrata delle mostre temporanee, di cui una parte è occupata dalla hall d’ingresso. È una sala quadrata di 50,4x50,4 mt, alta 8,4 mt, la cui pianta è organizzata secondo un reticolo modulare di 3,6x3,6 mt. La sua struttura portante, completamente in acciaio, è formata da otto pilastri a croce, leggermente rastremati verso l’alto che sorreggono la copertura. Sono disposti simmetricamente due per lato, in modo da lasciare gli angoli a sbalzo. La copertura è una semplicissima piastra metallica quadrata di 64,8x64,8 mt, con uno spessore di circa 2 mt. È formata da un telaio a griglia di snelle travi in acciaio a doppia T. Questa struttura sembra ricordare un soffitto classico/rinascimentale a cassettoni, in cui il legno è però stato sostituito dal metallo. Nonostante la consistenza della copertura (pesa infatti ben 1250 t), l’edificio museale appare incredibilmente leggero grazie all’impiego del vetro. La sala vetrata risulta sopraelevata rispetto al piano stradale. Il suo interno è completamente libero e luminoso. I soli elementi verticali presenti sono relativi ai condotti rivestiti in marmo che portano gli impianti tecnici al soffitto, per poi distribuirsi orizzontalmente. L’interno non suggerisce alcun asse preferenziale, evitando quindi di manipolare i percorsi del pubblico. Con questa soluzione spaziale aperta, Mies van der Rohe superò la concezione del museo tradizionale dai percorsi di fruizione predefiniti, a favore di uno spazio espositivo dinamico e libero da vincoli, giocato sulle trasparenze delle vetrate che permettono di vedere, contemporaneamente all'esposizione, il panorama architettonico berlinese. La finalità non è più solo educativa, ma intende sollecitare anche nuove esperienze percettive. Infine, l’assenza di pilastri agli angoli evitano allo spettatore di individuare un volume geometrico, creando quasi l’impressione che la copertura galleggi nel vuoto. (testo e immagini di Pierluigi ARSUFFI, tutti i diritti riservati)